Лаборатория прикладной математики.

Метод простых итераций для решения линейных систем

1.Введение

Систему линейных алгебраических уравнений можно записать в матричной форме:

.	(1)

Коэффициенты системы  и правые части  в (1) обычно предполагаются вещественными, однако при этом не исключается возможность принадлежности их к полю комплексных чисел.

Итерационные методы в отличие от точных методов позволяют за конечное число шагов m достичь -окрестности  решения системы (1), где  – заданная точность. Число шагов или итераций m определяется выбором начального приближения , погрешностью  и зависит от коэффициентов матрицы системы.

Для проведения итерационного процесса система (1) записывается в виде:

, 	(2)

Где                                      α =E-ZA ,β=ZB  .	(3)

Матрица Z  выбирается так, чтобы выполнялось достаточное условие сходимости метода простых итераций:

(4)

Напомним,что нормой вектора   и матрицы  называются соответственно следующие числа:

(5)

.	(6)

Процесс последовательного приближения по методу простых итераций может быть построен в соответствии с формулами

,	(7)

где начальное приближение есть столбец свободных членов:

.	(8)

Если , последовательность  сходится по норме к истинному решению , т.е.  и справедливы оценки:

апостериорная

(9)

и априорная

.	(10)

Из априорной оценки (10) следует, что для достижения требуемой точности  необходимо выполнить количество итераций , которое является ближайшим натуральным числом, превышающим:

.                                               (11)

Апостериорная оценка (9), как правило, используется в качестве практического критерия остановки итерационного процесса.

Если                                  ,	(12)

требуемая точность  достигнута и процесс последовательного приближения к решению  прекращают.

В качестве примера решим с точностью  методом простой итерации систему уравнений

.	(13)

Все вычисления будем производить до пятого знака после запятой, округляя результат.

Преобразуем исходную систему,  выразив из первого уравнения , из второго – , а из третьего – . Получаем следующие итерационные формулы

.	(14)

Отсюда ,.

Найдём норму матрицы

.

Поскольку , то метод простых итераций, построенный в соответствии с формулами (14), сходится. В качестве нулевого приближения выберем элементы вектора-столбца , т.е. , , .

Тогда , , . Рассчитаем теперь на основании формулы (11) количество итераций, требуемых для достижения точности . Имеем:,.

Таким образом, из априорной оценки следует, что . Дальнейшие исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1

| 0 | 0,0000 | –0,20000 | –0,25000 | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | –0,01250 | –0,25000 | –0,30000 | 0,11250 |
| 2 | –0,01250 | –0,25250 | –0,30938 | 0,02188 |
| 3 | –0,01172 | –0,26438 | –0,31250 | 0,00578 |

Для сравнения приведём точное решение исходной системы:

,

,

.

Ответ: , , .

2. Задание

Решить систему линейных уравнений методом Гаусса и методом простых итераций(погрешность не более 10-7)

(13N+6)x1-5x2+3x3-Nx4=12N+5

(N-1)x1+12Nx2-2x3+5x4=N+22

3x1-(5-N)x2-3Nx3-x4=-8-7N

X1+3x2-5x3+7Nx4=7N-8

N- номер варианта.